## Slide 1: Etiquetas RSI

## Slide 2
TRAJES TYVEK Y/O TYCHEM USADOS UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA INICIAL DE ACOPIO | ________________________________________________________ | 
 | FECHA FINAL DE ACOPIO | ________________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION | ________________________________________________________ | 
 | BOLSA Nº | ________________________________________________________ | 
 | DE | ________________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar Ropa de Trabajo, guantes de vaqueta y botas de seguridad. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores orgánicos y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Recoger en el menor tiempo posible el material regado en bolsas plásticas evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Peligroso, Poco Combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
2
1
0

## Slide 3
ACEITE DIELÉCTRICO USADO LIBRE DE PCBs UN: 3082 [ ] < 50ppm |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | ______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar Ropa de Trabajo, guantes de vaqueta y botas de seguridad dieléctricas. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Peligroso, Poco Combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
2
1
0

## Slide 4
ACEITE LUBRICANTE * USADO UN: 3082 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar Ropa de Trabajo, guantes de nitrilo y botas antideslizantes. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores orgánicos y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Peligroso, Poco Combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
2
1
0

## Slide 5
ARCILLA GASTADA EN TRATAMIENTOS CON SODA UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _____________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _____________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _____________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _____________________________________________ | 
 | DE | _____________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar overol de material impermeable (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
2
1
0

## Slide 6
ALÚMINA GASTADA UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | ______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | ______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | ______________________________________________________ | 
 | CANECA: Nº | ______________________________________________________ | 
 | DE | ______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Poco peligroso, No inflamables, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
0
0

## Slide 7
ARCILLA ADSORBENTE GASTADA UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _____________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _____________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _____________________________________________ | 
 | CANECA: Nº | _____________________________________________ | 
 | DE | _____________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Poco peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 8
BARREDURA SUCIA DE PARAFINAS UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | ______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Ropa de trabajo, Guantes y Botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores orgánicos y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Poco peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 9
BATERIAS RECARGABLES DE RADIO PORTÁTIL UN: 2800 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 8
 | FECHA INICIAL DE ACOPIO: | _______________________________________________________ | 
 | FECHA FINAL DE ACOPIO: | _______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | CAJA: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 8. Sustancias Corrosivas
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar Guantes de Látex para su manipulación |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Recoger en el menor tiempo posible en bolsas plásticas y cajas de cartón . Evitar la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizad |  | Peligroso, No inflamable, Inestables en caso de Calentamiento
2
0
1

## Slide 10
BAUXITA GASTADA UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA : | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar overol de material impermeable (Traje Tyvek TY 122) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, Plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. Utilizar los E.P.P . Fugas en ambientes secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmosfera. |  | 
 |  |  | Poco peligroso, No inflamables, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
0
0

## Slide 11
BOLAS DE CERÁMICA UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores orgánicos y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Poco peligroso, No inflamables, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
0
0

## Slide 12
BOTELLAS DE VIDRIO IMPREGNADAS DE HIDROCARBURO UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | PLANTA: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | CAJA Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9. Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Ropa de trabajo, Guantes y Botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores orgánicos. Mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Poco peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 13
CARBON ACTIVADO GASTADO EN LA PLANTA DE ALQUILACIÓN UN: 1362 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 4.1
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 4.1 Sólido Inflamable
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores orgánicos y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Peligroso, Combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
2
2
0

## Slide 14
CARBON ACTIVADO UN: 1362 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 4.1
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | CANECA: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 4.1 Sólido Inflamable
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar overol de material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Peligroso, Combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
2
2
0

## Slide 15
CARBON ACTIVADO GASTADO EN PLANTAS DE AGUA UN: 1362 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 4.1
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | CANECA: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 4.1 Sólido Inflamable
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Poco peligroso, Combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
2
0

## Slide 16
ANTRACITA GASTADA EN LA PLANTA DE ALQUILACIÓN UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar overol de material impermeable (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
2
1
0

## Slide 17
ANTRACITA GASTADA EN FILTROS DE PLANTAS DE AGUA UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | Varias 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar overol de material impermeable (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Poco peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 18
CATALIZADOR GASTADO DE HYDRAR UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA : | _______________________________________________________ | 
 | REACTOR: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar overol de material impermeable (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, Plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. Utilizar los E.P.P . Fugas en ambientes secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmosfera. |  | 
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | Poco peligroso, Poco Combustible, Estable normalmente
1
1
0

## Slide 19
CATALIZADOR GASTADO EN LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO UN: 3260 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 8
 | FECHA : | ______________________________________________________ | 
 | REACTOR: | ______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | ______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | ______________________________________________________ | 
 | DE | ______________________________________________________ | 8.Sustancias Corrosivas
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar overol de material impermeable (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, Plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. Utilizar los E.P.P . Fugas en ambientes secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmosfera. |  | 
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | Muy peligroso, Poco Combustible, Estable normalmente
3
1
0

## Slide 20
CATALIZADOR GASTADO DE HIDROISOMERIZACIÓN UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA : | ______________________________________________________ | 
 | REACTOR: | ______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | ______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | ______________________________________________________ | 
 | DE | ______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar overol de material impermeable (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, Plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. Utilizar los E.P.P . Fugas en ambientes secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmosfera. |  | 
 |  |  | Poco peligroso, Poco Combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 21
CATALIZADOR GASTADO DE UNIFINING UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | REACTOR: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | CANECA: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Poco peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 22
CATALIZADOR GASTADO EN CONVERTIDORES DE ALTA UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | REACTOR: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | CANECA: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Poco peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 23
CATALIZADOR GASTADO EN CONVERTIDORES DE BAJA UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | ________________________________________________________ | 
 | REACTOR: | ________________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | ________________________________________________________ | 
 | CANECA: Nº | ________________________________________________________ | 
 | DE | ________________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Poco peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 24
CATALIZADOR GASTADO EN DESULFURIZADORES UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | ________________________________________________________ | 
 | REACTOR: | ________________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | ________________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | ________________________________________________________ | 
 | DE | ________________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
2
1
0

## Slide 25
CATALIZADOR GASTADO DE REFORMADO CATALÍTICO UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | REACTOR: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Poco peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 26
CATALIZADOR GASTADO EN CONVERTIDORES DE ACETILENO UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | REACTOR: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Poco peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 27
CATALIZADOR GASTADO HIDROTRATAMIENTO PARAFINAS UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | REACTOR: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | CANECA: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Poco peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 28
CATALIZADOR GASTADO EN REACTOR DE METANIZACIÓN UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | REACTOR: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | CANECA: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Poco peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 29
CATALIZADOR GASTADO DE PLATFORMING UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | REACTOR: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | CANECA: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Poco peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 30
CARBÓN COQUE UN: 1361 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 4.1
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | PLANTA: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 4.1 Sólido inflamable
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Peligroso, Combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
2
2
0

## Slide 31
ELEMENTOS DE TORRES EMPACADAS UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | ________________________________________________________ | 
 | TORRE: | ________________________________________________________ | 
 | EMPAQUE: | ________________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | ________________________________________________________ | 
 | DE | ________________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar overol de material impermeable (Traje Tyvek TY 122) desechables , guantes y botas de seguridad. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtros para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Poco peligroso, No inflamable, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
0
0

## Slide 32
ELEMENTOS FILTRANTES USADOS DE ACEITE LUBRICANTE UN:3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | PLANTA: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar ropa de trabajo, delantal plástico, guantes de neopreno y botas de seguridad. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtros para vapores orgánicos y ácidos, mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
2
1
0

## Slide 33
ELEMENTOS FILTRANTES DE AMINAS UN:3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | PLANTA: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar ropa de trabajo, delantal plástico, guantes de neopreno y botas de seguridad. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtros para vapores orgánicos y ácidos, mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Poco peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 34
ELEMENTOS IMPREGNADOS DE HIDROCARBURO (GUANTES, ESTOPAS, TRAPOS, BAYETILLAS) UN: 1856 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 4.2
 | FECHA INICIAL DE ACOPIO | _______________________________________________________ | 
 | FECHA FINAL DE ACOPIO | _______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION | _______________________________________________________ | 
 | BOLSA Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 4.2 Sólidos con riesgo de combustión espontánea
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar Ropa de Trabajo, guantes de nitrilo y botas de seguridad. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores orgánicos y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Poco peligroso, Combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
2
0

## Slide 35
EMPAQUES DE INSUMOS QUÍMICOS UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | PLANTA: | _______________________________________________________ | 
 | TIPO: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Ropa de trabajo, Guantes y Botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo. Mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Poco peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 36
FILTROS USADOS DE EQUIPO AUTOMOTOR SIN ELEMENTOS METÁLICOS UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA INICIAL DE ACOPIO: | _______________________________________________________ | 
 | FECHA FINAL DE ACOPIO: | _______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar ropa de trabajo, Guantes de vaquetas y Botas de seguridad. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores orgánicos y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Recoger en el menor tiempo posible el material regado en bolsas plásticas evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Poco peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 37
LODO CÁUSTICO (BÁSICO) UN: 3262 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 8
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 8. Sustancias corrosivas
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Traje Tychem QC 122, guantes de nitrilo y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores orgánicos y ácidos, mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Muy peligroso, No inflamable, Inestable en caso de calentamiento
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
3
0
1

## Slide 38
RESIDUOS DE MATERIAL AISLANTE SIN ASBESTO UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | TIPO DE MATERIAL AISLANTE: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO O LINEA: | _______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Poco peligroso, No inflamable, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
0
0

## Slide 39
CATALIZADOR GASTADO EN LA PRODUCCION DE AZUFRE UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | ________________________________________________________ | 
 | REACTOR: | ________________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | ________________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | ________________________________________________________ | 
 | DE | ________________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Peligroso, Poco combustible, Inestable en caso de calentamiento
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
2
1
1

## Slide 40
PERLITA EXPANDIDA GASTADA UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | CANECA: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar material impermeable, (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvo y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Peligroso, No inflamable, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
2
0
0

## Slide 41
RESIDUOS DE POLIETILENO UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar ropa de trabajo, Guantes de nitrilo y Botas antideslizantes. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores orgánicos y mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
2
1
0

## Slide 42
RESIDUOS DE ASFALTO UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Ropa de trabajo, Guantes y Botas de caucho |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores orgánicos. Mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Peligroso, X Inflamable, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
2
X
0

## Slide 43
EMPAQUES DE MANTENIMIENTO UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EMPAQUE: | _______________________________________________________ | 
 | TALLER: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Ropa de trabajo, guantes de vaqueta y botas de seguridad. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: No será requerida, excepto cuando el residuo se encuentre impregnado de hidrocarburo u otras sustancias que puedan emanar vapores. Se debe utilizar protección según sea el riesgo de la sustancia contaminante. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Contener el derrame. Recoger en el menor tiempo posible los derrames. Evitar que caiga en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. para atender el derrame. |  | Poco peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 44
RESIDUO ELECTRICO / ELECTRONICO UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | RESIDUO (S): | _______________________________________________________ | 
 | FECHA DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | UNIDAD DE EMBALAJE : Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar ropa de trabajo, Guantes de vaqueta, Botas de seguridad dieléctricas. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: No es necesaria a menos que se especifique lo contrario según el área donde se encuentre el residuo. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Contener y Recoger el derrame. Evitar que caigan en fuentes de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Peligroso, Poco combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
2
1
0

## Slide 45
RESIDUOS DE LIMPIEZA DE CHIMENEAS UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Ropa de trabajo, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores orgánicos y ácidos, mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Poco peligroso, Poco combustible , Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 46
RESINA IÓNICA GASTADA EN PLANTAS DE AGUA UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | ______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | ______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | ______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | ______________________________________________________ | 
 | DE | ______________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar overol de material impermeable (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvos , mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Poco peligroso, Poco combustible , Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 47
TAMIZ MOLECULAR GASTADO EN UNIDADES DE ETILENO UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | ______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | ______________________________________________________ | 
 | CORRIDA: | ______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | ______________________________________________________ | 
 | DE | ______________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar overol de material impermeable (Traje Tyvek TY 22) desechable, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para polvos , mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Peligroso, Poco combustible , Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
2
1
0

## Slide 48
TUBOS DETECTORES DE GASES UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA INICIAL DE ACOPIO: | _______________________________________________________ | 
 | FECHA FINAL DE ACOPIO: | _______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar Ropa de Trabajo, guantes de nitrilo y botas de seguridad. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores ácidos, mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Muy peligroso, Poco Combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
3
1
0

## Slide 49
ACEITE DIELÉCTRICO USADO CONTAMINADO DE PCBs UN: 2315 50<= [ ] < 500ppm |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar Ropa de Trabajo, guantes de vaqueta y botas de seguridad dieléctricas. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Muy peligroso, Poco Combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
3
1
0

## Slide 50
ACEITE DIELÉCTRICO USADO PCB UN: 2315 [ ] >= 500 ppm |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9.Sustancias Peligrosas Varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Utilizar Ropa de Trabajo, guantes de vaqueta y botas de seguridad dieléctricas. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plástico) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. |  | Mortal, Poco Combustible, Estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
4
1
0

## Slide 51
LODO NEUTRALIZADO UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 8
 | FECHA: | _______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 8. Sustancias corrosivas
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Ropa de trabajo, guantes y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores orgánicos y ácido, mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Poco peligroso, Poco combustible, estable normalmente
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
1
1
0

## Slide 52
LODO CÁUSTICO (ACIDO) UN:3260 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | ______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Traje Tychem QC 122, guantes de nitrilo y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores orgánicos y ácidos,mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Muy peligroso, No inflamable, Inestable en caso de calentamiento
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
3
0
1

## Slide 53
TUBOS/ BOMBILLAS FLUORESCENTES INSERVIBLES UN: 3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | ______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | CASA: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 9. Sustancias peligrosas varias
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL:Utilizar Ropa de Trabajo, guantes de caucho y botas de seguridad |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores (si el material esta roto) |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P |  | Muy peligroso, No inflamable, Estable
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
3
0
0