## Slide 1
LODO PIROFORICOS UN:3077 |  |  | 
 | DATOS DE ALMACENAMIENTO |  | ROTULO UN: CLASE 9
 | FECHA: | ______________________________________________________ | 
 | EQUIPO: | _______________________________________________________ | 
 | LUGAR DE GENERACION: | _______________________________________________________ | 
 | TAMBOR: Nº | _______________________________________________________ | 
 | DE | _______________________________________________________ | 4,1. Sólido Inflamable
 | CONTROL DE EXPOSICION- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | ROTULO NFPA 704
 | PROTECCIÓN OJOS: Utilizar gafas de seguridad que cubran toda el área de los ojos. |  | 
 | PROTECCIÓN PIEL: Traje Tychem QC 122, guantes de nitrilo y botas de caucho. |  | 
 | PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respiradores con filtro para vapores orgánicos y ácidos, mantener corrientes frescas de aire y buena ventilación. |  | 
 | MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  | 
 | Confinar el área utilizando barreras naturales (arena, huecos en tierra, plásticos) Recoger en el menor tiempo posible los derrames en tambores metálicos o plásticos evitando la contaminación en fuentes de captación de agua. |  | 
 | Utilizar el E.P.P. Fugas en ambiente secos: Adicional a lo anterior se debe humedecer ligeramente el material para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. |  | Muy peligroso, inflamable, Inestable en contacto con el oxigeno y en caso de calentamiento
 | Agentes extintores del fuego: Arena, CO2, polvo químico, agua pulverizada |  | 
3
2
1